## Slide 1: ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА

## Slide 2
Создание системы освещения жилого помещения начинается с анализа существующих условий: как в помещение проникает естественный свет, каким образом расположена мебель, какие функциональные зоны требуют освещения, какого эффекта нужно добиться: настроя на работу или отдых.
При проектировании искусственного освещения жилого помещения учитывают три его составляющие: лампы, светильники, системы управления.

## Slide 3: Лампа накаливания — электрический источник света, в котором тело накала , помещённое в прозрачный или заполненный инертным газом сосуд, нагревается до высокой температуры.

## Slide 4
Популярность люминесцентных ламп обусловлена их преимуществами (над лампами накаливания):- значительно большая светоотдача, разнообразие оттенков света; рассеянный свет ; длительный срок службы . К недостаткам относят: химическая опасность; неравномерный, линейчатый спектр, неприятный для глаз и вызывающий искажения цвета освещённых предметов; со временем уменьшается светоотдача. Существуют и более мелкие недостатки.

## Slide 5: Светодиоды отличаются абсолютно безопасностью в процессе эксплуатации, а также обладают сравнительно небольшими размерами и отличаются высоким уровнем прочности. Они не выделяют опасные для здоровья пары ртути, как это происходит при использовании других видов ламп, и получить отравление этим вредным веществом невозможно как во время переработки ламп, так и при их использовании в быту. Также светодиоды отличаются небольшим инфракрасным и ультрафиолетовым излучением и низким уровнем выделения тепла

## Slide 6: Светильники – это приборы, которые являются источниками света. Они делятся на два типа: рассеянного и направленного освещения. Рассеянное освещение может охватывать все помещение, а направленное – конкретный предмет или место.

## Slide 7: Назначение общего освещения - равномерно заполнить светом все помещение, создать фоновое освещение.

## Slide 8: В современном дизайне соединяют общее и местное освещение, добавляют объекты с направленным или декоративным светом.

## Slide 9: Местное освещение предназначено для выделения определенных зон пространства и создания настроения.

## Slide 10: Для декоративного освещения чаще всего используют светодиоды и неоновая подсветка.

## Slide 11: Декоративное освещение обычно создается для эстетических целей.

## Slide 12: Светильники местного освещения приглушают световой поток, создают ощущение интимности и уюта.

## Slide 13: Потолочные висячие светильники (люстры) применяют для создания общего освещения, особенно в помещениях с высокими потолками.

## Slide 14: Настенные светильники(бра) могут использоваться для местного, общего освещения, а также для подсветки отдельных элементов интерьера (направленное освещение).

## Slide 15: Настольные светильники имеют подставку или зажим. Они идеальны для местного освещения и как дополнение к общему освещению.

## Slide 16: Напольные светильники (торшеры) устанавливаются на полу. Применяются для местного освещения.

## Slide 17: Встроенные светильнки «прячут» в потолок, в элементы дизайна. Применяются для общего, местного и декоративного освещения.

## Slide 18: Шинные (рельсовые или трековые) светильники образуются двумя основными элементами: токонесущими шинами и источниками света, которые можно перемещать.

## Slide 19: Тросовые (струнные) натяжные системы – это системы нового освещения. В них ток протекает по натянутым тросам.

## Slide 20: В последнее время декорированию собственного дома и прилегающей к нему территории уделяется большое внимание, и особую роль в решении данных задач играет подсветка.

## Slide 21
Задание:
разместить осветительные приборы, используя рис. 1, обозначить их цифрами от 1 до 6.

## Slide 23: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!