## Slide 1: Домашний инкубатор сельского жителя
Автор: Князев Александр
Руководитель: Гурин М.Ф.
Рузаевка 2017

## Slide 2
Актуальность и новизна работы
Самодельный инкубатор обладает рядом неоспоримых достоинств. Он дешевле и более автоматизирование в сравнении с промышленными инкубаторами . Прост в обслуживании и управлении.
Данный проект собран c использованием современных технологий и на базе Arduino UNO, а также главным плюсом является то, что программу можно в любой момент изменить или дополнить.

## Slide 3
Цели и задачи
Конструирование и изготовление автономного автоматизированного бюджетного инкубатора, собранного из недорогих комплектующих и б/у материалов.
Изучение теории искусственного вывода молодняка сельскохозяйственной птицы из яиц, определение количества яиц для моего инкубатора (для выбора размеров инкубатора), конструирование и изготовление корпуса инкубатора, монтаж электрической схемы, разработка алгоритма работы программы, программирование, настройка режимов работы инкубатора, разработка дизайна, тестирование и прогон.

## Slide 4: Финансово экономическое обоснование проекта
На изготовление «инкубатора для сельского жителя» понадобилось:
• Старая советская микроволновка;
• ARDUINO UNO -300 рублей;
• LCD Display 16x2 – 400 рублей;
• DS18B20 – 100 рублей;
• 4 кнопки– 100 рублей;
• DHT11 – 100 рублей;
• Фанера – 200 рублей;
• Пенопласт – 200 рублей;

## Slide 6: Корпус
Укрепление
Утепление
Облицовка
Лоток

## Slide 7
Электроника в камере инкубатора
Крепление лотка
Концевики лотка
Нагревательный элемент
Вентилятор
Датчик температуры
Светодиодное освещение

## Slide 8
Резервная подача воды
Увлажнение воздуха
Регулировка влажности
воздуха с помощью
шторок

## Slide 10: Электроника
Arduino UNO
Плата с полевыми ключами и опторазвязкой
  Спираль подогрева
  Вентилятор
H-Мост
  Мотор поворота лотка
LCD Дисплей 16х2
  I2c конвертер
Кнопки управления
  Разъем для программирования
Светодиодная индикация
Блок питания от компьютера

## Slide 11: Возможности
Питание от сети 220В
Поворот лотка через указанное время (по умолчанию 2 часа)
Поддержание температуры и ее корректировка
Управление лотка кнопками
Резервное питание при отключении сети т.е. переход питания на АКБ
Светодиодная подцветка камеры инкубатора
Вывод информации на дисплей: Режимы норма, авария; Показ температуры и т.д.
Звуковое оповещение аварии
Цветовая индикация режимов на светодиодах
Автоматическая подача воды (отправлено на доработку)
Внешний разъем для коррекции программы
Шторки для изменения влажности

## Slide 12: Закладка яиц в инкубатор

## Slide 13: Фото всех цыплят первой партии

## Slide 14: Фото всех цыплят второй партии

## Slide 15: Спасибо за внимание !!!