## Slide 1: Блок. Золотое правило механики.

## Slide 2: Блок- колесо с желобом, укрепленное в обойме

## Slide 3: Блоки
Подвижный Неподвижный

## Slide 4: Неподвижный блок, ось которого закреплена и при подъеме грузов не поднимается и не опускается
Неподвижный блок = равноплечий рычаг, где плечи сил- радиусы колеса : ОА=ОВ
F1=F2- не дает выигрыша в силе, но позволяет менять направление действия силы

## Slide 5: Подвижный - блок, ось которого поднимается и опускается вместе грузом
О- точка опоры рычага. Плечо силы F1-ОВ- в два раза больше плеча силы F2-ОА (l1- это диаметр, l2- радиус)
Дает выигрыш в силе в два раза

## Slide 6: Блок и система блоков

## Slide 7: Блок и система блоков

## Slide 8
Действуя на длинное плечо рычага, мы выигрываем в силе, но при этом во столько же раз проигрываем в пути
При использовании рычага выигрыша в работе не получают