## Slide 1
Скорость передачи данных
Раздел 1. Теоретические основы информатики
Тема 1 Информация и информационные процессы

## Slide 2
цель урока
дать определение понятия «скорость передачи данных»
Формировать умения решать задачи на определение времени передачи данных по каналу связи с известными характеристиками.

## Slide 3
Сформулируйте определение понятия СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Скорость движения тела - путь, пройденный телом за единицу времени

## Slide 4
Выполните интерактивное упражнение
и восстановите определение понятия
Скорость передачи данных
https://learningapps.org/watch?v=pet8w1zdt24

## Slide 5
Важно различать
Скорость передачи данных
Пропускная способность канала
<

## Slide 6
Единицы измерения скорости передачи
1 Кбит/с = 1000 бит/с
бит/с
1 Мбит/с = 1000 000 бит/с
1 Гбит/с = 1000 000 000 бит/с

## Slide 7
Информационный объём данных (I), переданных по каналу за определённое
время
I = v • t,
где v — скорость передачи данных
t - время в секундах.

## Slide 8
Решаем вместе
скорость передачи данных равна 512 000 бит/с, файл какоего объёмома можно передать за 1 минуту
512 000 бит/с • 60 с = 30 720 000 битов = =3 840 000 байтов = 3750 Кбайт.

## Slide 9
Решаем вместе
Сообщения передаются от компьютера к компьютеру последовательно: по локальной сети через оптоволоконное соединение с пропускной способностью 10 Мбит/с и по беспроводному радиосоединению с пропускной способностью 512 кбит/с. Сообщение какого объёма можно передать таким способом за 5 мин?

## Slide 10
Решаем вместе
Скорость передачи данных по USB может достигать 400 Мбит/с. Оцените время, за которое по интерфейсу USB можно переписать содержимое компакт-диска ёмкостью 700 Мб.

## Slide 11
Решаем вместе
Рассчитайте скорость передачи информации, подаваемой на монитор
разрешением 1024 × 768, работающий в полноцветном режиме
(3 байта на пиксель) с частотой смены кадра 75 Гц.

## Slide 12
Домашнее задание
прочитать § 2, выполнить задание в электронной тетради